## Slide 1: Seismic pedestal and lead castle designs
Authors:
Jordi Torrent*, Roberto Palma**, Lluís Ripoll*, José L. Perez Aparicio**
* AMADE, University of Girona (Spain),
** Polytechnic University of Valencia (Spain)
May / 08 / 2012

## Slide 2
WORK STRUCTURE

## Slide 3: Work structure
3D view of the work structure
Top view of the NEXT-100 layout
STATUS: The final drawings are fully finished and approved by Mr. José Jiménez on February 20, 2012. The first budget was 29.943,94€ + VAT. LSC has requested more budgets and construction will start when the budget is approved.
The main features:
Height : 1,270 [Meters]
Width and Height : 11x11 [Meters]
Live load : 1.500 [Kg/m2] and concentrated load : 300[Kg]
Material : Steel ST-275.
EMERGENCY
GAS DUMP
CLEAN TENT
VESSEL
CASTLE
CASTLE

## Slide 4: work structure: Manufacturing drawings

## Slide 5: work structure: Manufacturing drawings

## Slide 6
Seismic calculations, Spanish standard
Spanish standard NCSE-02 (BOE No. 244 – October 11, 2002)
  Mandatory for all projects and structures if ab > 0.04g
  At Canfranc, ab = 0.07g
NCSE-02 provides:
  Seismic parameters at Canfranc
  Elastic response spectra
  Calculation methods

## Slide 7
Spanish standard: Seismic Parameters at Canfranc

## Slide 8
Response spectrum analyses
  Calculate structure vibration modes
  Maximum modal accelerations (relationships from the standard)
  Maximum modal displacements
Dynamic analyses (peak-by-peak)
  Using synthetic (or real) earthquakes compatible with elastic response spectrum at Canfranc
  Recommended in special structures
Spanish standard: Calculation methods

## Slide 9
WORK STRUCTURE: Response Spectrum Analysis (750 Kg/m^2)
PARAMETER | VALUE | UNIT
1st Mode Period (T) | 0.13 | [s]
Horizontal acc. (ax = ay) | 2.32 | [m/s2]
Horizontal disp. (dx = dy) | 1.02 | [mm]
Minimum safety factor (smax/syield) | 0.36 | [-]

## Slide 10
0.36
0.36
0.30
0.30
Work STRUCTURE: Safety Factors

## Slide 11
SEISMIC PEDESTAL

## Slide 12: Seismic pedestal: Design
8 Isolator seismic block
Guides of lead castle
HEB-200 Beams
Guide of lead castle
HEB-200 Beams
Wheel
Vessel supports
Finite Element Analysis:
Deformations, stress and buckling
Frames with rectangular beams

## Slide 13: SEISMIC PEDESTAL: Manufacturing drawings

## Slide 14
Seismic Pedestal: Response Spectrum Analysis (Self Weight 85 Ton)
PARAMETER | VALUE | UNIT
1st Mode Period (T) | 3.14 | [s]
Horizontal acc. (ax = ay) | 0.43 | [m/s2]
Horizontal disp. (dx = dy) | 108 | [mm]
Minimum safety factor (smax/syield) | 0.34 | [-]

## Slide 15
SEISMIC Pedestal: Safety Factors
< 0.5 for all beams (must be < 1 according NCSE-02)

## Slide 16
SEISMIC Pedestal: Peak-By-Peak Analysis; Input
“Synthetic” earthquake
Max. ax ≈ 0.2g [m/s2]
Max. acc. at Canfranc: ax ≈ 0.1g [m/s2], according to NCSE-02

## Slide 18
SEISMIC Pedestal: Peak-By-Peak; Response at vessel beam supports

## Slide 19
SEISMIC Pedestal: Peak-By-Peak; Response at vessel supports

## Slide 20
LEAD CASTLE STRUCTURE

## Slide 21
The steel boxes contain the bricks.
Steel boxes for the lead bricks
200mm
Empty
Full
200mm
90º
Welding
Welding
Bricks
Bricks
Welding
Inside of the castle
Inside of the castle
Bricks
Radius
Welding
Notes: Se ha optado por colocar los ladrillos dentro de cajas ya que así los radios de las esquinas de las cajas esta acabados a 90º PERFECTOS y no se tienen que cortar los bricks. Tal y como se ve en la figura inferior derecha.

## Slide 22: Lead castle structure
Frontal view of the castle
Rear view of the castle
Structural steel shell
Inside of the castle
Outside of the castle
Shielding steel structure
Steel boxes for the lead bricks
Lead weight ≈ 58,2 Tons
Notes: El diseño tiene las siguientes características:
1-Hay una chapa de acero interior para evitar la caída de los “bricks” hacia el “vessel”. Esta chapa interior será lo más fina posible.
2-Los “bricks” van dentro de unos cajones de acero para evitar que durante un terremoto se mueva. Ya que durante el terremoto la estructura sísmica y el castillo tienen un movimiento considerable, de hasta 80mm.
3-La estructura que realmente soportar el peso del plomo es la estructura que esta en la parte exterior del castillo. Así se saca el máximo de acero del interior del “shielding” y lo colocamos en el exterior. Evitando al mínimo la contaminación en el interior del castillo a causa de las chapas de acero y de las soldaduras.
4-Los técnicos de Tecnibusa nos comentaron que ellos tuvieron problemas de contaminación debido a la estructura de acero y a las soldaduras. Nosotros queremos que se analicen unas probetas de chapa de acero y de soldadura.

## Slide 23: Vertical and horizontal mismatch of the stacking of the bricks.
Wall of
2 Bricks.
Gaps between bricks
100mm
100mm
200mm
200mm
Between 5 to 10mm
External
radiation
Inside of the castle
Lead bricks.
Structural steel shell
Outside of the castle
Billet of lead or steel
External
radiation
Notes: Vista de un muro de “bricks”, con la configuración que estamos realizando. El shielding se ha diseñado según los especificaciones que nos han dado Canfranc, el grupo de trabajo del “Shielding” y los técnicos de Tecnibusa.
Pautas seguidas en el diseño:
1-Se van a cortar los mínimos “Bricks” posibles.
2-Las brechas entre “bricks” seran las mínimas posibles y no coincidirán entre dos columnas de “bricks”. Desfase de las brechas
3-Los “bricks” se apoyan por su lado más ancho 100x200. Así tenemos más estabilidad en el muro.
4-El “Shielding” se irá colocando a medida que se vayan comprando los “bricks”
5-La estructura interior de acero será minimizada al máximo.

## Slide 24
Steel structural shell
200mm
200mm
2 to 3mm
Inside castle
External radiation
Shielding structure
I steel beam
Outside castle
Lead brick.
Rear view of the castle
Billet of lead about 5mm
Wall of 2 Bricks.
External and internal shielding structure.
Notes: Esquema de la estructura del “shielding”. Hay una chapa interior de acero y un perfil I que une la chapa interior y la estructura exterior. Para que los “gaps” entre los “bricks” no coincidan se va a colocar una chapa fina o de plomo o de acero para desplazarlos unos 5 mm. Así no habrá entrada directa de las radiaciones exteriores.

## Slide 25: Details of shielding.
Cutaway view of the shielding
Vessel supports

## Slide 26: Details of shielding
Cutaway view of the shielding
Wall of the castle
200mm
Ground of the castle
200mm
Gap
10mm
Billet of lead about 5mm
Billet of lead about 5mm
Foam joint

## Slide 27: Internal shielding structure
40mm
50mm
Structural steel shell
Thickness ≈ 2 or 3mm
Inside of the castle
2 or 3mm Internals structural beams
Structural steel shell
Inside of the castle
Bricks
Notes: En la parte interna del castillo hay soldadas unas costillas en forma de U para reforzar la estructura y darle rigidez.

## Slide 28: Finite Element Analyses
Deformations, stress and buckling
Notes: Se han realizando cálculos en elementos finitos para determinar los espesores y los refuerzos que se tienen que colocar en la estructura interior del castillo. El espesor interno será de entre 3 y 4mm. Dependiendo del sistema de construcción que se decida usar.

## Slide 29: Two materials
S-275 Steel
Items | AISI-316Ti | S-275 Steel
Material | Stainless steel | Structural steel
Trade material | Yes, (No commonly used). | Yes, (Material often used)
Cost | 5 €/kg | 0,8 €/Kg
Paint | No | Yes
Radio purity | Yes | ?
Manufacturing | More expensive (+25% to 40%) | Normal
Standard beams | No | Yes
Cleaning | Good | Regular
Shells | Have to be manufactured | In stock
Structural shell steel
Between 2 to 3mm
Inside the castle
Outside the castle
Wall of 2 Bricks.
Inside of the castle
Notes: Se tiene que elegir que material se va a usar para la construcción del Castillo; si acero S-275 o acero inoxidable 316Ti.

## Slide 30: Preliminary weight of the shielding structure
Notes: Se han realizando cálculos en elementos finitos para determinar los espesores y los refuerzos que se tienen que colocar en la estructura interior del castillo. El espesor interno será de entre 3 y 4mm. Dependiendo del sistema de construcción que se decida usar.

## Slide 31
Removable external structure
Option A: Steel beams
In progress.
Option B: Steel shells
In progress.
Supports of the lead walls.
Manufacture with steel S-275
External shells of the lead walls.
Manufacture with steel S-275
Notes: Vista de los soportes exteriores para que no caigan los “bricks” hacia a fuera.
Esto aún no esta definido o serán unos soportes construidos con barras o con chapas.
Esto aún esta en curso.

## Slide 32: Removable roof of the lead castle
Roof with Steel boxes full of lead bricks
Roof weight ≈ 7 Tons
Perimeter bolts
Notes: El techo del castillo va atornillado a las paredes del castillo. Esto se hace para facilitar el montaje de los ladrillos que van colocados en el techo. El techo se llenara de ladrillos, luego se elevará con el puente grúa y se colocará encima del castillo. El techo más el plomo pesa unas 7 toneladas aproximadamente.
Así es más cómodo y seguro colocar los ladrillos en el techo. Se evita tener que subir al techo para colocar los ladrillos uno a uno.

## Slide 33
200mm
100mm
150mm
Junction between right and left castles
150mm
Left castle
Right castle
Square holes for the passage of the pipes
100mm
101mm
150mm
Inaccuracy
in the axis
Notes: A todo el perímetro de los dos castillos hay una junta de unión que impide que entre las radiaciones. Esta unión esta formada por dos encajes cuadrados que impiden que haya un paso directo de la radiación procedente de fuera. Estos dos encajes están rellenos de ladrillos de plomo. La penetración de estos dos encajes es de 150mm con un ancho de 200mm.
Para que pasen los tubos y los cables eléctricos al interior “Vessel” se han realizado 9 orificios cuadrados en el “Shielding”. Los oricios cuadrados tienen bastante holgura para permitir que pasen bien los tubos y no haya interferencias durante el cierre del castillo.

## Slide 34: Shielding of the pipes and holes
Shielding of the pipes and castle holes
External radiation inside of the castle
101mm
150mm
150mm
Bricks to be custom manufactured at LSC
Notes: El problema que

## Slide 35: Shielding of the pipes and holes
Shielding of the pipes and castle holes
Lead weight = 2,4 Tons x 2 = 4,8 Tons
Our idea
External radiation does not access inside of the castle
External
radiation
Notes: Este es el diseño que hemos ideado para la protección de los agujeros y los tubos de salida del “Vessel”. De esta manera no hay una entrada directa de las radiaciones contaminantes de fuera del castillo. Estas paredes de protección en forma de L van unidas a una mitad del castillo y se desplazan con esta mitad del castillo.

## Slide 36: Shielding of the pipes and holes
Inside of the castle
Shielding
of Bricks
Elbow
Cutaway lateral view of the castle
Cutaway top view of the castle
Shielding
of Bricks
Elbow
External
radiation
200mm
Notes: Vista de como queda la protección de los tubos y de los cables. No hay entradas directas libres

## Slide 37
THANKS FOR
YOUR ATTENTION

## Slide 38: Thermal calculations
MATERIAL | THERMAL CONDUCTIVITY
Electrolytic Cu | 388 [W/mK]
316Ti | 16.3 [W/mK]
St-275 | 43.2 [W/mK]
Air | 0.024 [W/mK]
Xe | 0.005 [W/mK]
Notes: Vista de como queda la protección de los tubos y de los cables. No hay entradas directas libres